## Slide 1: Ökoház pályázat
Készítette: Horváth Bence
Suha Bence Zoltán
Szomora Vilmos András NMSZC Stromfeld Aurél Technikum

## Slide 2: Ötlet ismertetés
Az öko-építés alapvető feladata az építési technológiák és épület-üzemeltetés során a környezetterhelés csökkentése. Az ökológiai lábnyomunkat teljesen nem tudjuk eltüntetni, de mérsékelni igen. A környezetvédelemmel párhuzamosan fontos igény a korszerű, kényelmes élet biztosítása.
A modern technológiák alkalmazása elkerülhetettlen napjainkban. Ezeket a szempontokat figyelembe véve próbáltuk a pályázatban szereplő épületet megtervezni.
Az építési telek valós helyszínen, Salgótarjánban, a Berzsenyi Dániel út 17. alatt jelenleg is beépítetlen építési telek. A telek az utcafronttól nézve a hátsókert irányában enyhén lejt. Ezt az adottságot nagy mértékben kihasználtuk a tervezési folyamat során.

## Slide 3
Városunkban, Salgótarjánban az 1900-as évek második felében rengeteg beton és vasbeton tartószerkezetű ipari- és lakóépület épült. Az ipari termelés hanyatlása következtében sok épület, építmény szükségtelenné vált, lebontásra került. A betontörmelék egy részét az útépítések alapozásánál használták fel, más része pedig a város különböző részén azóta is depóniákban áll. Ezek nemcsak az ipari- és lakóterületeket csúfítják, hanem a várost körülvevő erdőket, völgyeket, patakok medreit is. Emiatt döntöttünk úgy, hogy az épületünknél a nagyon hosszú idő alatt szétmálló beton használatát kerülni fogjuk.
Salgótarjánban évtizedekig működött a már leállított Acélgyár, melynek káros hatásait még mindig érezni lehet. A Tarján-patak az Acélgyár tisztítatlan szennyvizének köszönhetően sárga (rozsdás) színű volt, ami az élővilágát teljesen kipusztította. A melléktermékként képződött salakkal töltöttek fel számos völgyet, ezzel szintén a környezetet szennyezték, károsítva a gyönyörű tájat. Ezért akarjuk az vas és acél beépítését is kerülni. A műanyagok, vegyi anyagok, festékek alkalmazása föl sem merült bennünk.
Ötlet ismertetés

## Slide 4: Szakmai leírás
Alapozás:
Az épület alapozásánál – hazánkban kevésbé elterjedt – keményfa cölöpalapozást alkalmazzuk. A beépített faanyagok védelmét, impregnálását természetes úton, természetes anyagokkal oldanánk meg. A régen gyakran készített felületi égetést, és a növényi olaj (lenolaj) kezelést alkalmaznánk védelemként. A cölöpök földbe juttatását cölöpverő gép segítené. A cölöpsor tetején szintén keményfa cölöprács készülne a terhek elosztása és egyenletes átadása érdekében. Az elemek egymáshoz való rögzítése keményfa szegekkel, tiplikkel történne.
A facölöpök tartósításánál, egy régi keleti technikát egy Japán technikát alkalmazunk melynek neve: yakisugi technika. Ezzel a technikával akár 100 évig is ellenálló lesz a fa. A legfontosabb, hogy különféle vegyszerek felhasználása nélkül működik ez a folyamat. Csak természetes anyagok kerülnek felhasználásra a munkafolyamat során.
A yakisugi technikát másképpen szenesítésnek hívják, amikor is a fa felületét teljesen elszenesítik. A faanyag felső rétegét teljesen szénné perzselik egy lángszóróval, majd egy erős kefe segítségével letisztítják azt. Ezután semmi mást nem csinálnak, csak átkenik egy réteg lenolajjal, ami a levegő hatására nagyon gyorsan egy erős védőréteget képez majd a fa felületén. Ha több rétegben kenik át, akkor vastagabb lesz a bevonat és sokkal ellenállóbb, valamint tartósabb lesz.

## Slide 5
Teherhordó- és válaszfalak:
A teherhordó- és a válaszfalak szintén az előzőek szerint kezelt, de fenyő vázszerkezet. A vázelemek közötti hőszigetelést az északi országokban régóta használt cellulózzal tervezzük. A cellulóz hőszigetelést újrahasznosítható papírból készítik, melyet ledarálnak, majd pelyhesítik. Bór és foszfát elegyét keverik hozzá, így ellenálló hőszigetelést kapunk rovarok, gombák és egyéb kártevők ellen. (14 cm vastag szigetelés – 0,321 W/m2K).
A választott épületszerkezeteket, anyagokat, eszközöket és berendezéseket környezettudatos módon válogattuk össze, odafigyelve a használhatóságra, az épület megjelenésére, esztétikára. Előtérbe helyeztük a fa – mint megújuló építőanyag –, kő alkalmazását, és kerültük a beton, fém, műanyag használatát.
Szakmai leírás

## Slide 6
Vízszintes teherhordó szerkezetek:
A födém az előzőekben ismertetett eljárással kezelt fából készült borított gerendás kialakítású. A teherhordó falszerkezet elemeire csavarozással rögzített vízszintes fa gerendák lesznek csatlakoztatva. A gerendákhoz kereszttartók csatlakoznak, az elemek között a már korábban ismertetett cellulóz szigetelés lesz ~25 cm vastagságban. A födémszerkezet alulról deszkaborítást kap.
Az épület padlószerkezete nem érintkezik közvetlenül a termett talajjal. A cölöpalapozásra nagy méretű kezelt fa gerendákat rögzítünk, az gerendarácsot kereszttartók kötik össze. A tartók közeiben cellulóz szigetelést alkalmazunk a gerendákkal azonos vastagságban. A tartókra merőlegesen párnafákat helyezünk el, erre végül a padlóburkolt rétegei csatlakoznak.
A padlóburkolat szilárd, nagy kopásállóságú parafa, amely a vizes helységekben impregnálással vannak ellátva. A kellő vastagságú parafa az esztétikus megjelenés mellett a hőszigetelésben is kiveszi a szerepét.
Szakmai leírás

## Slide 7
Tetőszerkezet, héjalás:
A tetőszerkezet egyedileg méretezett és kialakított fa rácsostartóból készül. A szerkezet elemeit csavarozással, illetve szeglemezekkel a vízszintes födémgerendákhoz kell rögzíteni.
A tetőszerkezet az alaprajz körvonalaira szerkesztett kontyolt nyeregtető. A tető hajlásszöge 25°, amely modern, mediterrán stílusú megjelenést kölcsönöz az épületünknek.
A héjalás rétegrendje a hagyományos módon készül. A tetőfedés antracit színű hasított pala, réz bádogozással és csatornázattal.
Szakmai leírás

## Slide 8
Külső- és belső falburkolat:
A külső falburkolat növényi olajjal kezelt, rönkfából vágott, domború természetes fa. Az épület külső megjelenésével igyekeztünk minél természetesebb hatást kelteni.
A belső falburkolat horony-eresztékes deszka, vagy palló, a funkciótól és terheléstől függően.
Szakmai leírás

## Slide 9
Villamos energia:
Az épület természetes megjelenését nem akartuk napelemekkel, napkollektorokkal elcsúfítani. A fosszilis energiahordozók használatának elkerülése érdekében igyekszünk minél több elektromos energiát használni, melyet a nagy felületű, speciális kültéri burkolatok segítségével állítanánk elő. Több cég is forgalmaz nagy szilárdságú, és kopásállóságú kültéri napelemes burkolatokat, melyek az áramtermelés mellett visszatükrözik a napsugárzást, ezáltal több fény lakásba jutását biztosítják az ablakokon keresztül. A napsugárzás természetes beesési szögével ellentétben ez alulról érkezik az épületbe, ezáltal a mennyezetről visszaverődve természetes, szórt fényt biztosít.
A nyári, túlzott felmelegedés ellen hosszútávon lombhullató fákkal, egyébként pedig a déli és nyugati oldalon állítható - saját tengely mentén elforgatható – zsalugáterek alkalmazásával oldanánk meg az árnyékolást.
Fűtés, hűtés:
Télen a fűtést a napelemek által előállított elektromos árammal táplált elektromos padlófűtés, és infrafűtés biztosítja. Kiegészítő fűtésként a kellemes hőérzetet és nyugodt, békés hangulatot biztosító kandalló áll a nappali központi helyén, amely megújuló energiával, fával fűthető.
A nyári melegben a már említett árnyékolás mellett a kútból az épületbe vezetett nagy vastagságú csövön bejuttatott hűvös levegő is gondoskodik a „hideg tó” elvén az épület hűtéséről.
Szakmai leírás

## Slide 10
Vízellátás:
Az épület vízellátását nagy átmérőjű ásott kút biztosítja. A környéken több ivóvíz minőségű forrás található, ebből következtethető, hogy a kútból is tiszta víz nyerhető. A használati vizet a kútból közvetlenül, az ivóvizet víztisztító berendezés beépítésével házi vízmű segítségével juttatjuk az épületbe.
Vízelvezetés:
A szennyvizet házi szennyvíztisztító közbeiktatásával a kert öntözésére használjuk egy erre a célra kialakított tárolóval. Az épület tetejére és a kültéri burkolatra érkező csapadékot elvezetjük, és szintén zárt tárolóban gyűjtjük öntözés céljára.
A kertben a füvesítés mellett magaságyásokban termesztett kultúrnövények segítik a család élelmezését. A kert végében, komposztálók biztosítják a háztartási növényi hulladék termőföldé alakítását.
Szakmai leírás

## Slide 11: Fenntarthatóság

## Slide 12
Napcellás térkő:
Az innovatív ötlet Ilyés Miklós tájépítész fejéből pattant ki, aki a hagyományos betonból készült térkövek helyett valami sokkal környezetbarátabb térburkolatot képzelt el. Ötletét felvetette barátainak, a gépész végzettséggel rendelkező Sziszák Imrének, és a villamosmérnök Cseh Józsefnek, együtt pedig megalkották a moduláris energiatermelő térburkoló rendszert, vagyis a Platio névre keresztelt napelemes térkövet.
A Platio különlegessége, hogy különálló napelemes térkőként képes napelemes rendszert alkotni. További nagy előnye, hogy a napelemet magába foglaló burkolat újrahasznosított hulladékból készül. Így rendkívül környezetbarát terméknek tekinthető, hisz amellett, hogy energiát képes termelni, még a lerakásra kerülő műanyagtermékek mennyiségét is csökkenti.
A Platio kinézetre olyan, mintha egy macskakőbe napelemet tettek volna. Ezek a kis térkövek összeköthetők, de önállóan is működőképesek. Így pedig lerakásuk sokkal könnyebben variálható és térhez igazítható.
Minden kis egységet speciális ütésálló fedlap véd. Ráadásul ezt a felületet többféleképpen lehet csúszásmentesíteni is így a rajtuk közlekedőknek sem kell tartaniuk a sérüléstől. A napelemes térkő ráadásul nem igényel különösebb karbantartást sem, hisz egyedül a fedele van kitéve külső hatásoknak, ami ha szükséges könnyedén cserélhető.
Fenntarthatóság

## Slide 13
Házi szennyvíztisztító:
Egyedi biológiai szennyvízkezelő kisberendezés család kifejezetten családi házak szennyvízének tisztítására. A berendezések technológiai kialakítása a stabil és megbízható működésen alapul, alacsony energiafelhasználással. Továbbá minden olyan helyen, ahol nincs közcsatorna vagy csak nagyon magas költséggel járna a rácsatlakozás. az AS-VARIO comp K biológiai szennyvíztisztító korszerű közműpótlóként üzemeltethető.
A rendszer előnyei: Magas minőség alacsony áron, önhordó tartály, hőszigetelt zárható fedlap, megbízható és egyszerű működés
Működési elv: A szennyvíz a berendezés oldalánál található előülepítő egységbe folyik (A). Itt a mechanikus, úszó és ülepíthető anyagok kerülnek eltávolításra.. A megtisztított szennyvíz az aktivációs térbe folyik (B), ahol a szennyvíz biológiai megtisztítása megy végbe. Az aktivációs tér levegőztetése az alsó részén található finombuborékos levegőztető (E) segítségével történik. A víz és az eleveniszap keveréke az aktivációs térből a technológiai válaszfalakon található nyílásokon keresztül az utóülepítő térbe (C) áramlik, ahol ülepítéssel az eleveniszaptól elválik a megtisztított víz. A megtisztított víz a mamutszivattyú (F) segítségével a kifolyó csonkba kerül át, ahonnan az a szennyvíztisztítóból távozik.
Fenntarthatóság

## Slide 14: Műszaki tervdokumentáció

## Slide 15
Helyszínrajz

## Slide 16
Földszinti alaprajz

## Slide 17
A-A Keresztmetszet

## Slide 18
B-B Hosszmetszet

## Slide 19
Északkeleti Homlokzat

## Slide 20
Északnyugati Homlokzat

## Slide 21
Délnyugati Homlokzat

## Slide 22
Délkeleti Homlokzat

## Slide 32: MAKETT KÉSZÍTÉS

## Slide 33
A készülődés…

## Slide 34
A készülődés…

## Slide 35
Az utolsó simítások…

## Slide 36
… és végül a
végeredmény! 

## Slide 37
… és végül a
végeredmény! 

## Slide 38: Köszönjük a Figyelmet!
Felkészítő Tanárok:
  Aradi Patrik
  Faluhelyi Csaba
  Tóth Tibor
Készítette:
  Horváth Bence
  Suha Bence Zoltán
  Szomora Vilmos András